附件001：非标设备需求报告

计划令号：ZRZ-GQ-06-D-264 工位信息化装备系统 需求报告 编制： 校对： 审核： 会签： 批准： 2021年08月2日

工位信息化装备系统需求报告

1.设备功能

1.1 用于消除人工记录数据成本，该设备对现场使用的烙铁使用情况，温度设置与记录、防静电设施检测，手腕带佩戴和监控，温湿度数据系统采集，在看板上实时显示各加工人员的在岗使用情况并进行记录，确保加工数据真实、完整，避免人工不增值成本。

1.2 该信息化系统分为四个板块，分别是工作台板块，防静电系统板块，温度采集板块，MES数据采集与看板管理系统板块。

图一

图二

1.3 设备工作要求

1.3.1设备具有自动识别故障碍功能，实现自动报警，并对该路的信息进行自检。

1.3.2每张桌面安装2个静电报警装置，当感应到人在工作台边沿2～5S后，语音提醒佩戴手腕带，直至佩戴手腕带或离开该区域，报警取消，加工者在未使用手腕带时、mes不能打开派工，电烙铁不能开机，形成联控。

1.3.3每10min（可更改时间）检测烙铁烙铁头温度并记录归档，温度在mes调用，不能私自设置温度，如需要温度只能通过技术人员修改mes系统内的工艺参数后，再调取使用。

1.3.4烙铁软件兼容WELL、JBC、OK三大品牌烙铁。

1.3.5桌面的设备为影藏升降式，导线收集装置，在使用时刷卡一键上升，不使用时一键下降，上升下降速度暂定5cm/1s，带限位和防卡死功能。

1.3.6员工使用员工卡刷卡开机，打开工位电源，离岗10min自动关闭电源或者进入休眠状态，需要再次刷卡才能开机使用。

1.3.7现场看板实时监控加工者的手腕带佩戴、停机、离岗、烙铁开关机、烙铁温度显示等情况，并形成数据归档。

2.工作台技术要求

2.1工作台板块

2.1.1配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡座式 | 82 | 见图一、图二 |
| 2 | 桌面式 | 112 |  |
| 3 | 防静电采集口 | 400 | 每个工位两个 |
| 4 | 烙铁采集口 | 64 | 每个焊接工位1个 |
| 5 | 传送台面 | 42 | 2工位1个 |
| 6 | 升降机构 | 64 | 每个焊接工位1个 |

2.1.2工作台参数

| 序号 | 参数 类别 | 技术要求 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用设 备参数 | 主供电源 | 220V，50Hz |  |
| 2 |  | 主供气源 | 0.4-0.8MPa |  |
| 3 |  | 工作温度 | 18～28℃ |  |
| 4 |  | 湿度 | ≤70% |  |
| 5 |  | 噪音 | ＜65db |  |
| 6 |  | 重量 | ≤500kg/m2 |  |
| 7 | 工位 配置 | 工位尺寸范围 | L1600mm×W800mm |  |
| 8 |  | 工位高度 | 70mm～85mm | 高度可调 |
| 9 |  | 台面承受重量 | ≥200kg |  |
| 10 |  | 自动静电报警传感器位 | 2个 |  |
| 11 |  | 86电源插座 | 3个(或6插孔位电源插座） | 10A |
| 12 |  | 卡座位显示器放置位置 | 2个22寸显示器位 |  |
| 13 |  | 桌面式显示器放置位置 | 1个22寸显示器位 |  |
| 14 |  | IC卡读卡器位 | 1个 |  |
| 15 |  | 扫描枪位 | 1把 |  |
| 16 |  | 烙铁升降平台位 | 1个 |  |
| 17 |  | 排风管道 | 1根 | 有固定限位卡，口部过滤网和阀门 |
| 18 |  | 传递工位 | 2人1位 |  |
| 19 |  | 焊台采集数 | 64个 |  |
| 20 |  | 防静电采集口 | 400个，每工作台2个 |  |
| 21 |  | 流转台尺寸 | L1550mm×W400mm（32位） | 手动任意旋转 |
| 22 |  | 高度 | 70～90mm | 可调 |
| 23 |  | 桌面排风管规格 | Φ60mm×1200mm |  |
| 24 |  | 桌面排风管数量 | 72个 |  |
| 25 |  | 主排风管直径 | φ≥300mm |  |
| 26 |  | 流转台面承重 | 30kg |  |
| 2227 |  | 工作台接口 | 航空连接器与周转传递平台软线对接 |  |
| 29 |  | 传递平台 | L1550×W320mm |  |
| 30 |  | 键盘位 | 1个 |  |
| 31 |  | 垃圾桶位 | 1个 |  |
| 32 |  | 抽屉 | 1个 |  |
| 33 |  | 智能升降台 | 1套（宽270×高380×厚340mm） | 有限位装置 |
| 34 | 照明 系统 | 光源类型 | LED无影灯（白光） |  |
| 35 |  | 光通量 | ≥1000LM |  |
| 36 |  | 照明色温 | 3500K-4500K |  |
| 37 |  | 独立照明灯具长度 | ≥800mm |  |
| 38 |  | 外观颜色 | 银色（工业铝合金) |  |
| 39 |  | 材质 | 高强度钢化玻璃（透明/磨砂） |  |
| 40 |  | 光源寿命 | ≥10万个小时 |  |
| 41 | 升降 模块 | 运动马达类型 | 伺服马达+丝杆 |  |
| 42 |  | Z定位精度 | 不低于20um |  |
| 43 |  | 平台架构 | 钢架/工业铝合金 |  |
| 44 | 防静 电 | 工作台面 | 表面电阻小于109 |  |
| 45 |  | 桌垫与地电阻 | ＜106 |  |
| 46 |  | 防静电台面颜色 | 绿色 |  |
| 47 | 桌面 材质 | 框架 | 铝合金型材 |  |
| 48 |  | 桌面 | 多层实木，厚度25mm |  |

2.1.3防静电系统工作要求

2.1.3.1实时报警及自动获取数据功能，以确保系统管理的可追溯性。

2.1.3.2系统对多种ESD管控设备自动识别，提高了设备管理绩效评估的效率。

2.1.3.3系统可按不同生产要求作出功能调整，如增加“员工就座状态”监控功能。

2.2.3.4可根据需求需要不断扩容，当增加硬件后，只需在现有软件基础上升级，就可方便快捷的实现，系统建立简单方便，备件更换维修方便。

2.2.3.5防静电系统参数

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腕带实时检测器 | / | 200台 | 监控器主机（一拖二） |
| 2 | 双线腕带连接器 | / | 400台 | 人员腕带接入口（判断腕带是否良好） |
| 3 | 一拖四分配器 | / | 100台 | 监控器的供电及信号读取 |
| 4 | 信号转换器 | / | 10台 | 信号转换 |
| 5 | 操控软件 | / | 1套 | 管理静电系统 |
| 6 | 监控器接地线 | / |  |  |
| 7 | 双线手腕带 |  |  |  |
| 8 | 通讯线 |  |  |  |

2.1.4烙铁温度系统

2.1.4.1提高焊接质量和效率，规范工艺参数，减少人为错误。

2.1.4.2在PC端编辑工艺参数，加工者选择参数导入该使用的温度。

2.1.4.3通过MES配置工艺参数

烙铁温度系统参数

| 序号 | 参数类别及功能要求 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操控软件 | JBC、WELL、OK | 1套 | 3合一 |
| 2 | 工艺数据采集软件 | 将烙铁温度实时采集，提供给PC | 1套 |  |
| 3 | 点检 | 按设定时间进行点检 | 每个点 |  |
| 4 | 温度曲线实时显示 | PC将每台烙铁采集，并汇总，形成图样 | 1套 |  |
| 5 | 对地电阻实时显示 | 检测烙铁对地电阻 |  |  |
| 6 | 运行时间分析 |  |  |  |
| 7 | 使用寿命实时检测 |  |  |  |
| 8 | MES系统 | 实时向MES系统提供数据，形成数据表，检测使用情况，提供看板管理数据 |  |  |
| 9 | 采集点 |  | 64 |  |

2.1.5通信要求

| 序号 | 参数 类别 | 技术要求 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据 通信 | 闭环通讯 | 烙铁温度、防静电系统、无纸化系统 | 系统数据整合 |
| 2 |  | MES接口通信 | 具备与MES的通讯接口，将静电系统、烙铁温度系统数据进行联控，形成看板管理 |  |
| 3 |  | 输出数据格式 | 输出数据为XML/EXCEL结构格式 | 数据格式应公开 |
| 4 |  | 输出数据 | 设备状态及检测结果（是否合格，不合格类型、位置等）输出功能 |  |
| 5 |  | 外部数据互联作业 | 与公司无纸化系统兼容，可调用工艺从参数 |  |
| 6 |  | 数据存储、终端 | 异常断网、断电时，设备不应出现本机检测数据或状态数据丢失 |  |

- 通用要求

3.1工作台要求

设备具有急停开关、电源欠压、过压保护、过流保护、漏电保护、接地良好，防静电功能。

4.交付要求

4.1 交付周期：

签订采购合同后3个月内。

4.2 设备操作培训、验收要求。

4.2.1负责对设备采购方操作人员进行技术培训指导，直至操作人员能够安装、调试及处理简单常见故障，培训在甲方现场进行。

4.2.2设备保修期内，使用过程中发现设备质量问题，设备厂家接到通知后必须迅速解决。在得到林泉许可后，迅速派技术人员到现场解决问题。

4.2.3甲方为进行维修而要求生产并供应的设备零部件 (以下简称「维修零部件」)，乙方应尽可能满足该要求。维修零部件的价格按照市价进行，不得抬高价格。

4.3 设备交付需提供的相关资料、附件。

4.3.1软件程序（光盘）；

4.3.2设备使用说明书（设备结构说明、使用方法、安全事项、障碍诊断、维护保养、电气原理、耗材清单等）；

4.3.3工艺参数调试指南、操作规程；

4.3.4提供设备、仪器、仪表出厂合格证；

4.3.5未提及的资料按照厂家标配提供。

# Text boxes

传递台面

传递台面

4#工位

2#工位

1#工位

3#工位